Analisi delle serie temporali di dati provenienti dalla rete di stazioni permanenti dell’UNIPA

(Gino Dardanelli, Vincenzo Franco, Marco Sciortino)

In questo lavoro ci si è proposti di verificare la qualità dei dati provenienti dalle stazioni permanenti appartenenti alla rete dell’Università di Palermo, creata nell’ambito del progetto PRIN2005 dal titolo: “Reti di stazioni permanenti GPS per il rilievo in tempo reale in impieghi di controllo e emergenza” e gestita dal Dipartimento di Rappresentazione. Tale rete attualmente è formata da nove stazioni permanenti localizzate presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Palermo e altri istituti o enti pubblici presenti nelle località di Termini Imerese (PA), Trapani, Agrigento, Caltanissetta, Partinico (PA), Campobello di Mazara (TP), Prizzi (PA), Alcamo (TP).

L’analisi svolta in questo lavoro di ricerca è stata mirata proprio al controllo in postprocessamento della qualità e della precisione dei dati forniti dalle stazioni permanenti. I risultati descritti riguardano otto delle nove stazioni permanenti, poiché il sito di Alcamo, operativo da pochi mesi, non ha presentato un insieme sufficientemente grande di osservazioni nella fase di analisi.

Si deve innanzitutto sottolineare che il lavoro svolto seppur approfondito è sempre relativo ad una arco temporale relativamente “breve”, compreso nell’ultimo anno di osservazioni.

Per le elaborazioni dei dati grezzi sono stati impiegati tre differenti software scientifici TEQC, QC2SKY e NDA Lite, che hanno restituito piena corrispondenza dei risultati. In particolare, si può osservare come tutte le stazioni appartenenti alla rete abbiano presentato degli elevati livelli di qualità sia in termini di potenza del segnale ricevuto (SNR), che in termini di multipath e di numero di cycle slips.

A seguito dei risultati ricavati dalle operazioni di pretrattamento dei dati si è passati all’elaborazione attraverso l’utilizzo del software scientifico NDA Professional. Sono state valutate le influenze di differenti modelli troposferici e ionosferici.  Si è osservato che, relativamente alle condizioni imposte e a i dati utilizzati, i risultati sono indipendenti dal modello troposferico utilizzato (a parità di modello ionosferico); sia quello di Saastamoinen che quello di Hopfied, entrambi modificati con la mapping function di Niell, risultano essere ininfluenti sui valori delle stime delle coordinate delle stazioni permanenti che sui valori delle precisioni delle stesse.

Lo stesso non può dirsi per ciò che riguarda la dipendenza dei risultati dalla scelta del modello di correzione dell’errore ionosferico. La scelta iniziale ha riguardato il modello di Euler e Goad. Le analisi successive sono state condotte attraverso l’uso dei coefficienti Klobuchar-style calcolati dal Centre for Orbit Determination in Europe (CODE) dell’Università di Berna. Si è visto come a seguito di tale scelta, la precisione delle coordinate calcolate, valutata attraverso l’analisi degli scarti quadratici medi, sia aumentata in maniera assolutamente evidente.

In conclusione la rete di stazioni permanenti dell’Università di Palermo anche se nata per scopi prettamente sperimentali presenta una qualità dei dati elevata assolutamente paragonabile a quella di altre reti operative sul territorio nazionale ed internazionale per scopi commerciali e/o scientifici.